## Slide 1: Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale
Sesiune de instruire pentru reprezentanții UAT-urilor
RENNS

## Slide 2: Ce este RENNS?
RENNS este platforma oficială prin care se introduc, se verifică și se publică drumurile (străzi, alei, bulevarde) și numerele administrative (adrese) din fiecare localitate.
Scopul lui este să asigure o evidență unitară, corectă și actualizată la nivel național.
Noul RENNS:
păstrează funcționalitățile esențiale – cum ar fi gestionarea drumurilor și a numerelor administrative;
este reconstruit pe principii moderne: claritate, eficiență și control;
utilizează tehnologii actuale, ceea ce înseamnă o viteză mai mare de lucru;
reduce numărul de roluri simplificand astfel activitatea;
are securitate sporita: autentificarea se face pe bază de identificare unică și autentificare în doi factori;

## Slide 3: Obiectivele sesiunii
La finalul sesiunii, participanții vor putea:
Explica rolurile din RENNS (Referent, Supervizor, Administrator) și responsabilitățile fiecăruia.
Naviga în platformă și utiliza modulele principale: Gestiune Drumuri, Gestiune Numere Administrative, Registru, Import Date & Validare și Rapoarte.
Crea, edita și gestiona acțiuni în toate stadiile fluxului de lucru: Schiță → În lucru → Aprobat/Respins → Publicat.
Vectoriza corect drumuri și poziționa numere administrative conform documentelor legale.
Evita greșelile frecvente și aplica bune practici recomandate pentru UAT‑uri.
Interpreta corect stările acțiunilor și decide ce trebuie făcut în fiecare etapă.
Genera rapoarte oficiale privind drumurile și numerele administrative publicate

## Slide 4: Ce vom parcurge în această sesiune
1. Introducere în RENNS – Ce este și cum funcționează
2. Rolurile utilizatorilor – înrolare, autentificare, prezentare roluri
3. Fluxul de lucru – clarificare concept, etape
Schiță → În lucru → Aprobat/Respins → Publicat
4. Vectorizare, CUD și CUA
5. Gestiune Drumuri –acțiuni
6. Gestiune Numere Administrative – acțiuni
7. Registru RENNS – Vizualizare date publicate
8. Import Date & Validare – Fișiere, verificări
9. Greșeli frecvente – Ce evităm în RENNS
10. Recomandări pentru UAT-uri
11. Test final de verificare a cunoștințelor

## Slide 5: Portal-uri RENNS

## Slide 6: Roluri RENNS
Utilizatori: APL (Referent, Supervizor), ANCPI (Administrator)
Rolurile principale
Referentul → introduce datele în sistem: drumuri, tronsoane, numere administrative.
Supervizorul → verifică și aprobă datele introduse, asigurând corectitudinea și legalitatea lor.
ANCPI → administrează platforma și stabilește regulile generale.

## Slide 7: Rolul Referentului în RENNS
Referentul este utilizatorul responsabil cu introducerea și pregătirea datelor în platforma RENNS, în cadrul administrației publice locale. El lucrează în etapa de „schiță”, unde creează, completează și corectează informațiile, înainte ca acestea să fie verificate și aprobate de Supervizor.
Notes: Ce este o schiță? Schița este versiunea de lucru a unei acțiuni. Este locul unde Referentul pregătește totul înainte ca Supervizorul să verifice și să aprobe. Gândește‑te la schiță ca la un draft, o ciornă, o lucrare în pregătire

## Slide 8: Ce face concret un Referent?
Creează drumuri noi pe baza documentelor legale (ex.: Hotărâri de Consiliu Local), completând toate atributele obligatorii și încărcând actele justificative.
Vectorizează tronsoanele de drum pe hartă, desenând traseul exact al drumului în modulul de gestiune.
Adaugă numere administrative și le poziționează corect pe hartă, în cadrul aceleiași acțiuni de creare sau modificare.
Corectează și actualizează schițele, atunci când Supervizorul respinge o acțiune și o trimite înapoi pentru modificări.
Poate salva schițele pentru a continua lucrul ulterior, fără a le trimite imediat spre verificare.
Trimite acțiunile spre procesare, declanșând fluxul de verificare și aprobare.

## Slide 9: Ce NU poate face un Referent?
Nu poate aproba sau publica acțiuni – aceste etape aparțin exclusiv Supervizorului.
Nu poate modifica nomenclatoare – această responsabilitate aparține Administratorului ANCPI.

## Slide 10: Rolul Supervizorului în RENNS
Supervizorul este utilizatorul responsabil cu verificarea, validarea și finalizarea acțiunilor introduse de Referent. El reprezintă nivelul de control și calitate în cadrul administrației publice locale și decide dacă o acțiune poate fi publicată în registru.

## Slide 11: Ce face concret un Supervizor?
Verifică datele introduse de Referent, atât din punct de vedere formal (completare corectă) cât și logic (coerență, conformitate cu documentele legale).
Aprobă acțiunile (creare, modificare, dezmembrare, comasare, desființare), atunci când informațiile sunt corecte și complete.
Respinge acțiunile atunci când există erori, lipsuri sau neconcordanțe, trimițând schița înapoi la Referent pentru corecturi.
Reinițializează acțiunile respinse, permițând reluarea fluxului după ce Referentul a făcut corecturile necesare.
Anulează definitiv acțiunile, atunci când acestea nu pot fi remediate sau nu respectă cerințele.
Publică acțiunile aprobate, făcându-le vizibile în registrul public.
Monitorizează fluxurile, având vizibilitate asupra stadiilor și istoricului acțiunilor.

## Slide 12: Ce NU poate face un Supervizor?
Nu poate crea sau edita schițe de drumuri sau numere administrative (acestea sunt responsabilități ale Referentului).
Nu poate modifica nomenclatoare (această atribuție aparține Administratorului ANCPI).

## Slide 13: Diferențe între roluri

## Slide 14: Analogie roluri
Referentul este „operatorul tehnic” care construiește și pregătește datele.
Supervizorul este „controlorul de calitate” care verifică, aprobă și publică datele.
Împreună, ei asigură că informațiile din RENNS sunt corecte, complete și conforme cu documentele legale.

## Slide 15: Utilizator cu rol dublu
Un utilizator cu rol dublu combină atribuțiile operaționale ale Referentului cu cele de verificare și validare ale Supervizorului.
Practic, un utilizator cu rol dublu poate parcurge întreg fluxul RENNS, fără a depinde de alt operator:
  Creează schița (rol de Referent)
  O verifică și o aprobă (rol de Supervizor)
  O publică în registru (rol de Supervizor)
Acest tip de cont este util în UAT-urile mici, unde aceeași persoană gestionează atât introducerea datelor, cât și validarea lor.
Este recomandat ca rolurile să fie separate pentru control intern!
Atenție la publicarea acțiunilor incomplete!

## Slide 16: Referent vs. Supervizor vs. Rol dublu

## Slide 17: Cine înrolează utilizatorii RENNS ?
Referentul și Supervizorul NU își creează singuri contul direct în sistem.
Procesul începe printr-o cerere de înrolare depusă din interfața publică RENNS (formular online).
Cererea este vizibilă apoi pentru Administratorul ANCPI, care are rolul de:
  verificare și aprobare a cererii (vom stabili modalitatea prin care un UAT desemneaza cele 2 persoane care apar in cerere)
  activarea contului,
  trimiterea instrucțiunilor pe email către utilizator (setare parolă, activare cont).

## Slide 18: Pași înrolare

## Slide 19: Cerere de înrolare
Notes: .

## Slide 20: Adăugare utilizator pe cerere

## Slide 21: Semnare cerere

## Slide 22: Confirma si Trimite

## Slide 23: Observații înrolare
Pe cerere se pot adauga unul sau mai multi utilizatori.
De menționat este faptul că fiecare utilizator trebuie să aibă o adresă de e-mail unică; nu se pot crea conturi pe o adresă comună a instituției.
Dacă cererea a fost aprobată, utilizatorul va trebui să acceseze linkul primit la adresa de e-mail, pentru a-și seta parola, apoi se va loga în aplicație utilizând adresa de e-mail și parola setată.

## Slide 24: Autentificare
Modificarea parolei se realizează prin click pe link-ul Forgot Password, iar utilizatorul va fi redirecționat către pagina de solicitare resetare parolă unde va introduce adresa de e-mail validă urmată de butonul Submit

## Slide 25: Fluxul de lucru
Ce este fluxul de lucru?
Drumul pe care îl parcurge o acțiune în RENNS
De la creare → verificare → publicare
Asigură ordine, control și calitate
Fiecare etapă are reguli clare
De ce există un flux de lucru?
Pentru a garanta date corecte
Pentru a impune verificări obligatorii
Pentru a separa responsabilitățile
Referent → creează
Supervizor → verifică
Pentru trasabilitate: cine a făcut ce și când

## Slide 26: Analogie Flux RENNS
Imaginează‑ți că vrei să construiești o casă:
Schița = planul desenat
În lucru = arhitectul verifică
Aprobat/Respins = „e bine” / „refă asta”
Publicat = planul casei este oficial și casa este construită
RENNS funcționează la fel, doar că lucrezi cu drumuri și numere administrative
Concluzie
Fluxul de lucru din RENNS:
Referentul creează → Supervizorul verifică → Sistemul publică
Asigură calitate, control și date oficiale corecte.

## Slide 27: Flux Acțiuni- stări

## Slide 28: Etapa 1: Schiță
Versiunea de lucru a acțiunii
Pregătită de Referent
Include: geometrie, denumiri, documente, poziționări
Nu este publică
Nu afectează datele oficiale
Important: O schiță nu trebuie păstrată în stadiu de lucru. După finalizare, aceasta trebuie transmisă supervizorului pentru verificare și validare. Este important sa schita să se finalizeze cu trimitere la supervizor.

## Slide 29: Etapa 2: În lucru
Schița este trimisă spre procesare
Supervizorul verifică:
  documentele
  geometria
  unicitatea
Decide dacă acțiunea este corectă

## Slide 30: Etapa 3: Aprobat/Respins
Aprobat
Totul este corect
Acțiunea poate fi publicată
Respins
Sunt identificate probleme
Se întoarce la Referent
Poate fi corectată și retrimisă

## Slide 31: Etapa 4: Publicat / Anulat
Publicat
Devine oficial
Apare în Registru
Nu mai poate fi modificată
Publicare automată
Dacă Supervizorul nu publică în 3 zile
Anulat
Folosit în situații speciale
De obicei după respingeri repetate

## Slide 32: Scenarii posibile

## Slide 33: Atenționări importante
O schiță ștearsă nu poate fi recuperată
O acțiune respinsă poate fi reluată
Respingerile repetate pot duce la anulare
Publicarea automată după 3 zile
Acțiunile publicate sunt definitive
Odată ce o acțiune este în starea Aprobat, singurele opțiuni sunt: Publicare manuală sau Publicare automată după 3 zile.
Nu există opțiunea de Anulare după Aprobare.
În starea Publicare obiectele Drum si Adresa primesc CUD și CUA.
Finalizarea unei schițe trebuie urmată de trimiterea ei către supervizor, pentru a continua fluxul de verificare și validare.

## Slide 34: CUD și CUA
În RENNS, atunci când o acțiune este publicată, sistemul generează automat două coduri speciale:
CUD – Cod Unic Drum - este identificatorul unic al unui drum în RENNS.
Fiecare drum (stradă, alee, bulevard etc.) primește un cod unic, ca un „CNP al drumului”. Acest cod rămâne același chiar dacă drumul își schimbă numele sau geometria. Ajută sistemul să urmărească istoricul acelui drum. Evită confuziile între străzi cu nume asemănătoare și permite urmărirea modificărilor în timp (genealogie).
CUA – Cod Unic Adresă - este identificatorul unic al unui număr administrativ. Fiecare adresă (ex.: Str. Lalelelor nr. 10) primește un cod unic, ca un „CNP al adresei”. Codul rămâne același chiar dacă numărul se modifică, se mută sau se dezmembrează. Este important pentru că asigură că fiecare adresă este unică la nivel național și permite urmărirea istoricului unei adrese (creare, mutare, comasare etc.).

## Slide 35: Analogie CUD și CUA
Imaginează‑ți că RENNS este o bibliotecă:
CUD = codul unic al unei cărți (drumul)
CUA = codul unic al unui capitol (adresa)
Chiar dacă schimbi titlul cărții sau rescrii un capitol, codurile rămân aceleași, ca să poți urmări tot istoricul.

## Slide 36: Ce este vectorizarea?
Definiție simplă: transformarea unui drum real (din teren sau din documente legale) într-o reprezentare digitală pe hartă, prin trasarea lui cu ajutorul unor puncte și segmente.
Cum se face: utilizatorul (Referentul) marchează punctele de început și sfârșit, iar sistemul creează linia (tronsonul).
Rezultat: un drum vectorizat apare ca o linie continuă pe hartă, care poate fi ulterior editată, împărțită sau comasată.

## Slide 37: De ce este importantă vectorizarea?
Localizare precisă – drumurile și adresele administrative trebuie să fie poziționate corect în spațiu.
Flexibilitate – vectorii pot fi modificați ușor (mutare, extindere, corectare).
Validare legală – traseul vectorizat trebuie să corespundă cu documentul legal (HCL).
Integrare cu adresele administrative – numerele administrative se plasează pe tronsoane vectorizate.

## Slide 38: Moduri RENNS

## Slide 39: Modul Gestiune Drumuri
Modul Gestiune Drumuri este zona din RENNS în care Referentul și Supervizorul lucrează efectiv cu drumurile dintr-o localitate: le creează, le modifică, le împart, le unesc sau le desființează.
Modul este împărțit clar între roluri:
Referentul creează și pregătește acțiunile (schițe, vectorizare, completare date).
Supervizorul verifică, aprobă, respinge și publică acțiunile.
Pe scurt, Gestiune Drumuri este locul unde se construiește și se întreține structura stradală a localității, iar fiecare operațiune are reguli clare, documente obligatorii și verificări stricte pentru a asigura corectitudinea datelor publicate în RENNS.

## Slide 40: Modul Gestiune Drumuri
În acest modul se gestionează operațiunile posibile asupra unui drum:
Creare drum – introducerea unui drum nou în RENNS, cu vectorizare și document legal.
Modificare atribute descriptive drum – schimbarea numelui sau a categoriei străzii.
Modificare geometrie drum – ajustarea traseului străzii pe hartă.
Dezmembrare drum – împărțirea unui drum în două sau mai multe drumuri distincte.
Comasare drumuri – unirea a două sau mai multe drumuri într-unul singur.
Desființare drum – eliminarea unui drum din registru, pe baza documentului legal.

## Slide 41: Exemplu: flux creare drum
Accesați meniul Gestiune drumuri → Adaugă acțiune nouă → Creare.
Completați formularul:
  Județ, UAT, Localitate
  Tip drum (stradă, alee, bulevard etc.)
  Denumire drum (prefix + nume + sufix)
  Tip teren (intravilan/extravilan)
  Document legal obligatoriu (ex. HCL)
  Stradă de început și stradă de sfârșit (intersecțiile capătului drumului)
Vectorizați tronsonul pe hartă (se pot adăuga mai multe tronsoane).
Salvați schița sau trimiteți spre procesare.
Notes: Data inceput la drum este data la care a intrat in vigoare HCL.
Daca un drum are mai multe tronsoane, pentru a modifica un tronson trebuie sterse toate tronsoanele adăugate de dupa el.
Se recomanda sa folositi tronsoane la drumurile care se intrerup sau la drumuri complexe!

## Slide 42: Acțiuni Gestiune Drumuri

## Slide 43: Formular drum nou

## Slide 44: Mai multe tronsoane

## Slide 45: Drumul Vectorizat

## Slide 46: Salvez sau trimit spre procesare

## Slide 47: Trimite spre procesare

## Slide 48: Aprob sau Refuz

## Slide 49: Motivul respingerii

## Slide 50: Aprobă drumul

## Slide 51: Publică drumul

## Slide 52: Drum Publicat

## Slide 53: Modul Gestiune Numere Administrative
Modul Gestiune Numere Administrative este zona din RENNS în care se creează, se modifică, se mută, se împart, se unesc sau se desființează numerele administrative asociate drumurilor. Este, practic, instrumentul prin care UAT‑ul își gestionează adresele oficiale.
Rolurile sunt clare:
Referentul introduce și pregătește acțiunile (date, documente, poziționare pe hartă).
Supervizorul verifică unicitatea, poziția, documentele și aprobă sau respinge acțiunea, apoi o publică.
Pe scurt, este modul în care se gestionează adresele oficiale ale localității, cu reguli stricte privind documentele legale, poziționarea pe hartă și coerența numerotării.

## Slide 54: Modul Gestiune Numere Administrative
Acest mod permite:
crearea unui număr administrativ nou, pe baza unui document legal și prin poziționare pe hartă,
modificarea atributelor unui număr (ex.: schimbarea numărului sau a tipului),
corectare geometrie (mutarea poziției pe hartă),
dezmembrarea unui număr în mai multe (ex.: 10 → 10A și 10B),
comasarea mai multor numere într-unul singur,
desființarea unui număr administrativ.

## Slide 55: Acțiuni gestionare numere administrative

## Slide 56: Creare numere administrative
Dupa alegerea acțiunii alegeți drumul, localitatea, data de inceput, documentul
legal și apoi executați clic pe butonul
Introduceți
  Număr administrativ (ex. 1)
  Denumire alternativă (dacă există)
  Informații suplimentare( dacă există)
Plasați numărul pe hartă.
Repetați pentru fiecare număr necesar.
Trimiteți spre procesare (Clic pe și apoi )
sau salvați schița.
Notes: Se recomanda max 150 de adrese pe actiune.

## Slide 57: Completare date necesare

## Slide 58: Adăugarea unui număr administrativ

## Slide 59: Trimitere spre procesare

## Slide 60: Supervizor-în lucru

## Slide 61: Supervizor-Aprobă

## Slide 62: Supervizor-Publică

## Slide 63: Numar administrativ publicat

## Slide 64: Modul Registru
Modul Registru este zona din RENNS în care se pot vizualiza toate datele deja publicate în sistem — fără posibilitatea de a le modifica. Este, practic, „vitrina oficială” a nomenclaturii stradale a UAT‑ului.
Modul Registru nu permite editări — este doar pentru consultare. Orice element care nu este publicat (în lucru, respins, anulat) nu apare în Registru.
Pe scurt, Registrul este locul în care se vede starea oficială și finală a datelor din RENNS, exact așa cum sunt ele recunoscute la nivel național.

## Slide 65: Modul Registru
În acest modul, atât Referentul, cât și Supervizorul pot vedea:
drumurile publicate, cu toate detaliile lor (denumire, tip, document legal, genealogie, geometrie),
numerele administrative publicate, cu poziția lor pe hartă și istoricul modificărilor,
genealogia fiecărui element (toate acțiunile care au dus la forma actuală),
căutări și filtrări după denumire, tip, număr administrativ, localitate.

## Slide 66: Modul Registru

## Slide 67: Modul Registru
Notes: Se vor exemplifica si modurile de vizualizare

## Slide 68: Modul Import Date & Validare
Modul Import Date & Validare este componenta din RENNS care permite încărcarea și verificarea fișierelor externe (format XML si JSON) ce conțin drumuri sau numere administrative. Este folosit atunci când UAT-ul dorește să importe date, prin fișiere pregătite în prealabil. Importurile pot suprascrie date existente, motiv pentru care modul include atenționări stricte și un proces de verificare detaliat.
Acest mod oferă trei funcții principale:
Încărcarea fișierelor cu date despre drumuri sau numere administrative.
Validarea automată a datelor pentru a identifica erori, suprapuneri, lipsuri sau neconcordanțe.
Trimiterea spre aprobare a importului, după ce toate erorile au fost corectate.
Obs. Referentul încarcă și validează datele, iar Supervizorul aprobă sau respinge importul înainte ca acesta să devină public.

## Slide 69: Tipuri de fișiere acceptate la import
Ce este XML?
XML (Extensible Markup Language) este un limbaj de marcare folosit pentru a organiza datele într-o structură ierarhică (ca un arbore).
Este foarte folosit în sisteme oficiale, baze de date și schimb de informații între instituții.
XML = mai „rigid”, dar foarte folosit în instituții și sisteme oficiale.
Ce este JSON?
JSON (JavaScript Object Notation) este un format mai simplu și mai prietenos pentru oameni și calculatoare.
Este foarte folosit în aplicații web, API-uri și schimb rapid de date.
JSON = mai „ușor de citit”, preferat în aplicații moderne și schimb rapid de date.
Schemele de validare pentru fisierele JSON si XML se gasesc in RENNS, pe cont de supervizor.

## Slide 70: Exmplu fisier .json

## Slide 71: Import Date

## Slide 72: Gestiune Importuri

## Slide 73: Atenționări Import
Importul este gândit pentru încarcarea inițială pe UAT.
Nu este pentru Update la datele deja încarcate.

## Slide 74: Modul Rapoarte
Modul Rapoarte este componenta din RENNS care permite generarea rapidă a unor documente PDF cu informații oficiale despre numerele administrative publicate pe un anumit drum. Este un instrument de consultare și export, util pentru verificări interne, arhivare, comunicare cu cetățenii sau actualizarea altor baze de date ale UAT‑ului.
Modul nu permite modificări — el doar extrage și prezintă datele așa cum sunt publicate în Registru, garantând că raportul reflectă situația oficială și actualizată a adreselor din RENNS.

## Slide 75: Modul Rapoarte
În acest modul, utilizatorii pot:
selecta localitatea și drumul dorit,
genera un raport complet cu toate numerele administrative publicate,
vizualiza informațiile într-un format standardizat,
descărca raportul în format PDF.

## Slide 76: Generare rapoarte

## Slide 77: Manuale

## Slide 78: Greșeli Frecvente în RENNS
Vectorizare incorectă a drumurilor
Documente legale lipsă sau greșite
Câmpuri obligatorii necompletate
Poziționarea greșită a numerelor
Trimiterea spre procesare prea devreme
Confuzie între „Salvează schița” și „Trimite spre procesare
Interpretarea greșită a stărilor acțiunii
Publicarea acțiunilor incomplete

## Slide 79: Recomandări pentru UAT
Utilizați rolul dublu doar când este necesar.
Lucrați ordonat: mai întâi drumurile, apoi numerele. După ce va asigurați ca drumurile sunt corect vectorizate puteți începe și adăugarea adreselor.
Verificați documentele legale înainte de încărcare. Evitați încărcarea documentelor greșite.
Salvați schițele înainte de trimiterea spre procesare. Folosiți „Salvează schița” pentru lucru etapizat și trimiteți spre procesare doar când totul este complet.
Evitați publicarea automată. Ea nu poate fi dezactivată, dar poate fi evitată printr-un mod de lucru corect: Nu aproba acțiunea până nu e completă!
Consultați Registrul pentru a vedea forma oficială a datelor.
Țineți o evidență internă a acțiunilor făcute în RENNS

## Slide 80: Test grilă
Verificați-vă cunoștințele despre platforma RENNS făcând clic pe numărul întrebării și apoi reveniți pentru o altă întrebare.
Click pentru Terminare
1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25

## Slide 81: 1. Cine poate crea o schiță de drum în RENNS?
A. Administrator ANCPI
B. Supervizor
C. Referent
D. Orice utilizator autentificat

## Slide 82: 2. Ce rol are butonul „Salvează schița”?
A. Trimite acțiunea spre aprobare
B. Publică acțiunea
C. Permite continuarea lucrului mai târziu
D. Șterge schița

## Slide 83: 3. Ce tip de date poate introduce Referentul?
A. Drumuri și numere administrative
B. Utilizatori
C. Nomenclatoare
D. Importuri ANCPI

## Slide 84: 4. Ce se întâmplă dacă Referentul trimite o schiță cu erori?
A. Este publicată automat
B. Este respinsă de Supervizor
C. Este corectată automat
D. Este ștearsă

## Slide 85: 5. Ce trebuie să facă Referentul după vectorizarea drumului?
A. Să îl publice
B. Să îl aprobe
C. Să îl trimită spre procesare
D. Să îl șteargă

## Slide 86: 6. Ce poate modifica Referentul într-o schiță respinsă?
A. Doar numele drumului
B. Doar geometria
C. Orice element din schiță
D. Nimic

## Slide 87: 7. Ce trebuie să facă Referentul înainte de trimiterea spre procesare?
A. Să publice acțiunea
B. Să verifice toate câmpurile obligatorii
C. Să contacteze ANCPI
D. Să șteargă schița

## Slide 88: 8. Ce înseamnă „tronson de drum”?
A. O adresă
B. Un segment al drumului
C. Un document legal
D. O localitate

## Slide 89: 9. Ce tip de geometrie are un număr administrativ?
A. Linie
B. Poligon
C. Punct
D. Raster

## Slide 90: 10. Ce înseamnă vectorizarea unui drum?
A. Importarea unui fișier extern
B. Desenarea traseului drumului pe hartă
C. Generarea automată a numerelor administrative
D. Validarea datelor de către Supervizor

## Slide 91: 11. Care este responsabilitatea principală a Supervizorului?
A. Introducerea datelor
B. Validarea și aprobarea datelor
C. Crearea conturilor
D. Publicarea automată

## Slide 92: 12. Ce acțiune NU poate face Supervizorul?
A. Aprobarea unei schițe
B. Respingerea unei schițe
C. Vectorizarea unui drum
D. Publicarea unei acțiuni

## Slide 93: 13. Cine poate publica o acțiune de tip drum sau număr administrativ?
A. Doar Referentul
B. Doar Administratorul ANCPI
C. Doar Supervizorul
D. Orice utilizator autentificat

## Slide 94: 14. Ce se întâmplă dacă Supervizorul nu publică manual o acțiune aprobată?
A. Se șterge
B. Se respinge
C. Se publică automat după 3 zile
D. Rămâne blocată

## Slide 95: 15. Ce trebuie să verifice Supervizorul înainte de aprobare?
A. Doar geometria
B. Doar documentul legal
C. Toate datele introduse de Referent
D. Doar numele drumului

## Slide 96: 16. Ce trebuie să facă Supervizorul dacă un drum este vectorizat greșit?
A. Să îl corecteze el
B. Să îl aprobe
C. Să îl respingă
D. Să îl publice

## Slide 97: 17. Ce verifică Supervizorul la numerele administrative?
A. Doar numărul
B. Doar poziția
C. Poziția, documentul legal și unicitatea
D. Doar documentul legal

## Slide 98: 18. Ce status are o acțiune înainte de aprobare?
A. Publicată
B. În lucru
C. Anulată
D. Ștearsă

## Slide 99: 19. Ce trebuie să facă Supervizorul când respinge o acțiune?
A. Nimic
B. Să adauge un motiv
C. Să o publice
D. Să o șteargă

## Slide 100: 20. Ce status poate urma după „Respins”?
A. Publicat
B. Aprobat
C. Anulat
D. Șters

## Slide 101: 21. Cine poate reinițializa o acțiune respinsă?
A. Referentul
B. Supervizorul
C. Oricare dintre ei
D. Administratorul ANCPI

## Slide 102: 22. Cine generează CUD și CUA?
A. Referentul
B. Supervizorul
C. Administratorul ANCPI
D. Sistemul RENNS automat la publicare

## Slide 103: 23. Cine poate modifica o acțiune aflată în starea „Aprobat”?
A. Referentul
B. Supervizorul
C. Administratorul ANCPI
D. Nimeni

## Slide 104: 24. Importul de date este recomandat pentru:
A. Actualizări mici
B. Încărcarea inițială a datelor
C. Modificări rapide ale numerelor
D. Corectarea vectorizării

## Slide 105: 25. Ce se întâmplă cu o acțiune după ce Supervizorul o reinițializează?
A. Trece direct în starea „În lucru”
B. Revine în starea „Schiță”
C. Este anulată automat
D. Este publicată automat

## Slide 108: Va multumim pentru participare!
Vă dorim succes în utilizare platformei RENNS!